## Slide 1: REHABİLİTASYONDA ORTEZLER VE PROTEZLER
Prof. Dr. Gül Devrimsel
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

## Slide 2: Öğrenim Hedefleri
Ortez ve protez uygulamalarının kullanım amaçlarını sayabilmek
Ortez uygulama endikasyonlarını sayabilmek
Ortez tiplerini sayabilmek
Protez kullanma ve egzersizleri sayabilmek
Ortez ve protez uygulamaları ile olası komplikasyonları sayabilmek
Yürümeye yardımcı cihazların kullanım endikasyonlarını sayabilmek
Ayakkabı modifikasyonu endikasyonlarını sayabilmek
Ön tanı yapabilmek ve tanı için uzmana yönlendirmek
Hastaları rehabilitasyon tedavisi için FTR uzmanına yönlendirmek

## Slide 3: Ortezler
Ortez, nöromusküler sistemin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini modifiye etmek amacıyla, vücudun herhangi bir bölümüne eksternal olarak uygulanan cihazdır. Bir ortezin görevi, ekstremite veya omurganın hareketlerini kontrol etmek, düzeltmek, sınırlamak veya baskılamaktır.

## Slide 4: Ortezlerin fonksiyonları
Deformitelerin önlenmesi:
  Eklem çevresi kas dengesizliği, eklem çevresinde nedbe oluşturacak patolojiler (yanık), artritlerin ağrılı dönemleri, paraliziler gibi durumlarda oluşabilecek deformiteleri engellemek için kullanılır.
  Örneğin; düşük ayakta kullanılacak ayak ayak bileği ortezi aşilde kısalık gelişmesini engelleyecektir.

## Slide 5: Ortezlerin fonksiyonları
Fonksiyonun artırılması:
  Bireyin yapamadığı hareketler ortezle desteklenerek (dinamik ortezlerde) veya istenmeyen hareketler önlenerek fonksiyon artırılmaya çalışılır.
Ağrının önlenmesi
İmmobilizasyon

## Slide 6: Ortez yapımında kullanılan malzemeler
Çelik, alüminyum, plastikler (termoplastik materyal ısıtılınca yumuşayarak şekil verilebilir), lastik, deri, kösele, velkro, karbongrafit

## Slide 7: Ortezlerin adlandırılması
Ortezler onu yapan kişi veya yapılığı yerin ismiyle adlandırılabilir.
Sıklıkla sardığı vücut veya omurga kısmına göre isimlendirilmektedirler.

## Slide 8: Ortezlerin sınıflandırılması
üst ekstremite ortezleri
alt ekstremite ortezleri
spinal ortezler
yürümeye yardımcı ortezler

## Slide 9: ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ

## Slide 10: ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ
Üst ekstremite ortezlenirken ekstremitenin ulaşma, kavrama, taşıma, bırakma gibi ana fonksiyonları dikkate alınır ve şu amaçlara uygun ortezleme yapılır:
*Ağrı ve ödemi önlemek
*Kontraktürleri önlemek
*Eli fonksiyonel pozisyonda tutmak
*Subluksasyonu önlemek
*Oluşmuş kontraktürleri açmak
*Kolu fonksiyonel aktiviteler için desteklemek
*Hastanın sosyal ve mesleki yaşantısına dönüşünü hızlandırmak

## Slide 11: Üst ekstremite ortezleri
İki gruba ayrılırlar
  statik ortezler
  dinamik (fonksiyonel) ortezler

## Slide 12: Statik ortezler
Altındaki segmentin hiçbir hareketine izin vermeden, rijid bir destek sağlayan ortezlerdir. Bir segmentin istenilen pozisyonda immobilizasyonunu sağlamak, ağrı ve inflamasyonu azaltmak, istenmeyen hareketten korumak, kalıcı bir traksiyon elde etmek için kullanılır. Sıklıkla bir deformiteden korunmak (yanıklar ve hemiplejide olduğu gibi) yada periferik sinir yaralanmaları, kırık ve cerrahi girişimler sonrasında en fonksiyonel pozisyonda iyileşmeyi sağlamak için kullanılır. Kontrolsüz kullanımları atrofi ve eklem limitasyonuna sebep olabilir.

## Slide 13: Dinamik (fonksiyonel) ortezler
Eklem hareketlerini kontrol eden internal veya eksternal kuvvet kaynakları vardır. Eksternal güç, elastik gereçler (lastik, yay vb), pnömatik veya elektriksel sistemlerden sağlanır. İnternal kuvvet ise diğer vücut parçalarının hareketinden yararlanarak istenen fonksiyonun ortaya çıkarılmasıdır. Örneğin el bilek ekstansiyonun ile parmaklarda fleksiyonunun ortaya çıkması (tenodez ortezi).

## Slide 14: Üst ekstremite ortezlerinin endikasyonları
  Travma ve cerrahi
    Tendon tamirleri
    Postrekonstrüktif cerrahi (dupuytren kontraktürü gevşetilmesi)
    Eklem yaralanmaları
    Sinir yaralanmaları
  Ağrılı hastalıklar (romatoid artrit, karpal tünel sendromu)
  Hastalıklar sonrası fonksiyonun düzeltilmesi (inme sonrası, nöromusküler hastalıklar, periferal sinir hastalıkları)

## Slide 15: Üst ekstremite ortezleri
Statik omuz ortezleri
  Omuz askısı
  En sık kullanılanıdır. Özellikle sublukse omuzu desteklemek için kullanılır. Strok sonrası flask dönemde omuz subluksasyonunu engellemek ve ağrıyı azaltmak için uygulanmaktadır.

## Slide 16: Üst ekstremite ortezleri
Statik omuz ortezleri
  Uçak splinti
  Özellikle aksiller yanıklarda omuzda meydana gelecek adduksiyon kontraktürünü engellemek için kullanılır.

## Slide 17: Üst ekstremite ortezleri
Statik dirsek ortezleri Sıklıkla dirsekte fleksiyon kontraktürü gelişmesini engellemek için kullanılır.

## Slide 18: Üst ekstremite ortezleri
Lateral epikondilit bandajı
Lateral epikondilit tedavisinde lateral epikondil üzerindeki yükü azaltmak için kullanılır.

## Slide 19: Üst ekstremite ortezleri
Statik el bilek ortezleri: Bilek hareketlerini engellemek için kullanılır (el bilek istirahat splinti). Örneğin karpal tunnel sendromunda tekrarlayıcı el bilek fleksiyon ve ekstansiyonunu önler.

## Slide 20: Üst ekstremite ortezleri
El bilek el ortezleri:
El bileğine ve parmaklara belirli pozisyon vermek istendiği durumlarda kullanılır.
Örneğin, elin dorsal yanıklarında el bileğini 30 derece ekstansiyonda, MKF eklemleri 70 derece fleksiyonda, diğer parmak eklemlerini hafif fleksiyonda tutacak istirahat splinti kullanılır.

## Slide 21: Üst ekstremite ortezleri
El bilek baş parmak ortezleri
El bileğinde ve 1. parmak MKF eklemde immobilizasyon sağlar. De quervain tenosinoviti tedavisinde kullanılır.

## Slide 22: Üst ekstremite ortezleri
Parmak ortezleri
Başparmak ortezi: 1. MKF klemde immobilizason sağlar, De quervain tenosinoviti tedavisinde kullanılır
Diğer parmak ortezleri: parmak deformitelerini (düğme iliği, kuğu boynu) düzeltmek veya ilerlemelerini engellemek amacıyla kullanılır.

## Slide 26: Üst ekstremite ortezleri
Dinamik ortezler:
Kleinert splinti:
Parmaklar lastik yardımıyla pasif olarak fleksiyondadır. Hasta aktif olarak parmaklarını ekstansiyona getirir.
Fleksör tendon zedelenmesinde kullanılır.

## Slide 29: ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ

## Slide 30
Ayakkabı modifikasyonu ve ayak ortezi kullanmadaki amaç, nörolojik ve ortopedik patolojilere bağlı ayakta meydana gelen yapısal değişiklikleri, yürürken ayakta oluşan yük dağılımındaki bozulmayı düzeltmektir.

## Slide 31: Ayakkabı modifikasyonları
Taban takviyesi:
Alt ekstremite uzunluk farkında, simetrik postür elde etmek ve yürüyüşü düzeltmek için kullanılır.
Fark >2.5 cm ise topuktan ayak ucuna kadar takviye verilir.

## Slide 32: Ayakkabı modifikasyonları
Medial longitudinal ark desteği:
Pes planusta eversiyonu azaltmak, longitudinal arkı desteklemek için kullanılır.

## Slide 33: Ayakkabı modifikasyonları
Topuk yastıkçığı:
Ağrılı kısımda basıyı azaltmak için topuk dikeni tedavisinde kullanılır.

## Slide 34: Ayakkabı modifikasyonları
Metatarsal yastıkçık: Metatarsaljide metatars başlarında binen basıyı azaltmak, transvers arkı desteklemek için kullanılır.

## Slide 35: Alt ekstremite ortezleri
Ayak bileği-ayak ortezi (ankle foot orthosis-AFO):
Sıklıkla ayak dorsifleksiyon zayıflığında kullanılır. Plantar fleksiyon zayıflığı, koronal düzlemde instabilite, diz çevresindeki zayıflıkta da kullanılmaktadır.

## Slide 36: Alt ekstremite ortezleri
Ayak bileği-ayak ortezi (ankle foot orthosis-AFO):
· Kısa yürüme ortezi
· Posterior yaprak yay
· Plastik sabit ayak bileği-ayak ortezi (gece moldu)

## Slide 37: Alt ekstremite ortezleri
Ayak bileği ortezleri:
İnstabiliteyi kontrol ederlerler,
şişliği hafifletirler ve propriosepsiyona yardımcı olurlar.

## Slide 38: Alt ekstremite ortezleri
Diz ortezleri: İnstabiliteyi kontrol ederlerler, şişliği hafifletirler ve propriosepsiyona yardımcı olurlar.

## Slide 39: Alt ekstremite ortezleri
Diz- ayak bileği-ayak ortezleri (knee ankle foot orthosis-KAFO):
Diz stabilitesi ve alt ekstremite zayıflığı için verilir.
Konvansiyonel uzun bacak yürüme ortezi

## Slide 40: Alt ekstremite ortezleri
Kalça ortezleri: İnstabiliteyi kontrol ederlerler, şişliği hafifletirler ve propriosepsiyona yardımcı olurlar.

## Slide 41: SPİNAL ORTEZLER

## Slide 42: Spinal Ortez Kullanımının Amaçları
  Deformitelerin önlenmesi ve düzeltilmesi
  Aksiyel yüklenmenin azaltılması
  Bir vertebral segmentin stabilizasyonu
  Hareketi ve yükü azaltarak ağrının hafifletilmesi
  Spinal fonksiyonun düzeltilmesi
  Isı, masaj ve kinestetik feedback etkisi.

## Slide 43: SPİNAL ORTEZLER
Spinal ortezlerin komplikasyonları:
  kompresif basılara bağlı olarak deri bütünlüğünde bozulma
  aksiyal kaslarda zayıflık
  yumuşak doku kontraktürleri
  immobilize segmentlerin son kısmında harekette artış
  fiziksel ve psikolojik bağımlılık
  osteopeni

## Slide 44: SPİNAL ORTEZLER
Sık kullanılan spinal ortezler:
  servikal ortezler
  servikotorasik ortezler
  servikotorakolumbosakral ortezler
  torakolumbosakral ortezler
  lumbosakral ortezler
  sakroiliak ortezler

## Slide 45: SPİNAL ORTEZLER
Servikal ortezler:
Servikal omurga omurganın en hareketli bölgesi olup çok sayıda düzlemde hareket görülür. Küçük bir vücut yüzey alanına sahiptir ve sınırlı miktarda dış kuvvet uygulanabilir. Dışardan uygulanan bir cihaz ile gövde ve başın stabilizasyonu güçtür.

## Slide 46: SERVİKAL SPİNAL ORTEZLER

## Slide 48: TORAKAL SPİNAL ORTEZLER
Torasik omurga omurganın en stabil ve en az hareketli kısmıdır.
Ortezler uzun süre kullanıldıklarında immobilizasyona bağlı kas atrofileri gelişebilir. Bu nedenle hastaya güçlendirme egzersiz programı verilebilir.

## Slide 49: TORAKAL SPİNAL ORTEZLER
Milwaukee breys: Skolyoz tedavisinde kullanılır. Apeksi, 8. torakal vertebra üzerinde olan eğrilikler için tercih edilir.

## Slide 50: Skolyoz korsesi

## Slide 52: AMPUTASYON REHABİLİTASYONU VE PROTEZLER

## Slide 53: AMPUTASYON REHABİLİTASYONU VE PROTEZLER
Amputasyonların % 90’ı alt ekstremiteye yapılmaktadır.
Alt ekstremite amputasyonlarının en sık sebebi vasküler patolojilerken, üst ekstremite amputasyonlarında ise travmadır.
Amputasyon rehabilitasyonu amputasyon öncesi başlar sonrası devam eder.
Amputasyonlarda seviye tayini önem taşır.

## Slide 54
Amputasyon rehabilitasyonu üç dönemde ele alınır:
1. preoperatif dönem
2. post operatif dönem
3. protez dönemi

## Slide 55: Preoperatif dönem
Hastanın psikolojik olarak değerlendirilmesi ve ameliyata hazırlanması
Amputasyon seviyesini belirlemek için vasküler değerlendirme yapılması
Mobilitenin korunması için ROM ve güçlendirme egzersizleri
Kardiyak ve solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Ampute edilecek alt ekstremiteye ağırlık verilmeden yürüme egzersizleri
Hastanın amp. rehabilitasyonu hakkında eğitilmesi

## Slide 56: AMPUTASYON REHABİLİTASYONU VE PROTEZLER
Postoperatif dönem:
Güdüğün proteze hazırlanması, kontraktürlerin önlenmesi, kas gücünün korunması, eklem hareket açıklığının korunması, ağrının kontrolü önemlidir.
Güdüğün proteze uygun şekilde olabilmesi ve ödemi azaltmak için bandajlama uygulanır. Bandajın sıkılığı distalden proksimale doğru azaltılmalıdır ve en az günde iki kez güdük sarılmalıdır.

## Slide 57
Post operatif komplikasyonlar:
Fantom duyusu; ampute edilen ekstremitenin varmış gibi hissedilmesi.
Fantom ağrısı; ekstremitenin olmayan kısmında duyulan ağrı ve şiddetli parestezi.

## Slide 58
Protez dönemi:
Amputasyon sonrası ilk 6 hafta için geçici,
güdük şekillendikten sonra ise kalıcı protezler kullanılır.

## Slide 59: ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Parsiyel ayak protezi

## Slide 60: ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Ayak , ayak bileği

## Slide 61: ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Diz altı protez

## Slide 62: ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Diz üstü protez

## Slide 63: ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Kalça dezartikülasyon protezi

## Slide 64: ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Omuz dezartikülasyon protezi

## Slide 65: ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Dirsek üstü protez

## Slide 66: ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ
Dirsek altı protez

## Slide 67: ÜST EKSTREMİTE PROTEZLERİ
El protezleri

## Slide 68: Yürümeye Yardımcı Cihazlar
Yürümeye yardımcı cihazların kullanılabilmesi için üst ekstremite kavrama yeteneği ve gücünün yeterli olması gerekir.
Yürüteç (walker): Koordinasyonu bozuk, yaşlı, denge bozukluğu olan hastalara verilir. Stabil destek alanı sağlar. Düz ve tekerlekli tipleri vardır.
Baston: Kaymasını önlemek için ucuna lastik takılmalıdır. Bastonun uzunluğu ne olmalı ? Dirsek 20-30 derece fleksiyonda iken ve hasta dik pozisyondayken bastonun tutma yeri major torakanter üzerinde olmalıdır. Destek alanını genişletilmesi amacıyla bir bastonun alt ucuna kısa bacaklar eklenerek üç ayaklı (tripod) ve dört ayaklı (quadripod) bastonlar yapılabilir.
Koltuk değneği: Bastonla mobilize olamayan daha ağır hastalarda kullanılır. Aksiller ve ön kol destekli (kanedian tipi) koltuk değnekleri kullanılabilir.